Opis projektu

Doświetlenie konstrukcji treningowej typu multiring wraz z zasilaniem punktu kamerowego w Parku Orderu Uśmiechu

# 1. DANE OGÓLNE

## 1.1 Jednostka zamawiająca

Gmina Kędzierzyn-Koźle

ul. G. Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle

## 1.2 Wykonawca opracowania

PHU ELMO Marcin Olejnik

ul. Plebiscytowa 2c/2

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-19-37-090

kom. 606 462 551

email: biuro@elmo-kedzierzyn.pl

## 1.3 Podstawa opracowania

Niniejszą dokumentację opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora

- Wizję lokalną w terenie

- Uzgodnienia z właścicielami gruntów

- Obowiązujące normy i przepisy

# 2. OPIS TECHNICZNY

## 2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt doświetlenia konstrukcji treningowej typu multiring wraz z zasilaniem punktu kamerowego w Parku Orderu Uśmiechu w Kędzierzynie-Koźlu.

## 2.2 Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzą:

- Budowa linii kablowej 0,4kV – typ YAKXS 4x35mm2 o długości L=23mb

- Montaż fundamentów prefabrykowanych pod latarnie – 1 kpl.

- Montaż słupów oświetleniowych – 1 szt.

- Montaż opraw oświetleniowych – 1 szt.

- Wykonanie przecisków w rurze ochronnej QRG 75 – 6 mb

- Wykonanie uziemień – 1 kpl.

- Budowa linii zasilania kamery – typ YKY 3x4mm2 o długości L=45 mb

## 2.3 Stan istniejący

Obecnie w Parku Orderu Uśmiechu istnieje oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych należące do Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz miejski monitoring. Najbliższe punkty świetlne znajdują wzdłuż ścieżek pieszo-rowerowych. Najbliższy punkt kamerowy oddalony jest o ok. 16 metrów od projektownej strefy treningowej. Istniejące oświetlenie nie jest wystarczające dla odpowiedniego doświetlenia strefy treningowej. W celu podnioesienia komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa dla korzystających z projektowanej strefy multiring Inwestor postanawia doświetlić strefę oraz dobudować punkt kamerowy. Teren inwestycji jest średnio uzbrojony w infrastrukturę techniczną.

## 2.5 Stan projektowany

Zgodnie ze zleceniem projektuje się doświetlenie konstrukcji treningowej typu multiring wraz z zasilaniem punktu kamerowego w Parku Orderu Uświechu. Oświetlenie strefy zaprojektowano uwzględnijąc położenie istniejących latarni oraz istniejącego punktu kamerowego. Oświetlenie będzie spełniać wymagania dla oświetlenia dozorowego.

### 2.5.1 Zasilanie oświetlenia

Zasilenie projektownego słupa oświetleniowego zrealizowane zostanie z istniejącej sieci oświetleniowej będącej własnością Inwestora, Gminy Kędzierzyn-Koźle. Projektowaną linię oświetleniową należy  zasilić z istniejącego słupa oświetleniowego nr 2/10 zlokalizownego jak na rys. nr E.01. Istniejący słup zasilany jest z szafy oświetlenia ulicznego SOU-5377 Park Orderu Uśmiech. Moc przyłączeniowa szafy oświetlenia ulicznego nie ulegnie zmianie po przyłączeniu nowych punktów świetlnych. Ze słupa poprowadzić wg PZT kabel typu YAKXS 4x35mm2 do projektownego punktu oświetleniowego. Łączna długość projektowanego kabla wynosi L= 20/23 mb. Linię kablową prowadzić we wspólnym wykopie z linią kablową zasilającą punkt kamerowy w poboczu, chodniku w wykopie otwartym umocnionym bez naruszenia struktury jezdni, w odległości min. 0,75 m od krawędzi chodnika. Z uwagi na infrastrukturę podziemną oraz duży drzewostan, odcinki kabla na jego całej długości chronić rurami osłonowymi QRK flex 75. Końce rur należy zabezpieczyć przed zapiaszczeniem i zamulaniem dławnicami czopowymi typu EK186/75. Przed rozpoczęciem robót należy metodą poprzecznych przekopów kontrolnych ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia terenu. Prace w pobliżu urządzeń należy wykonać pod nadzorem użytkowników branżowych.

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego SOU-5377 będącej własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle za pośrednictwem zegara astronomicznego.

### 2.5.2 Zasilanie punktu kamerowego

Zasilenie projektownego puinktu kamerowego zrealizowane zostanie z istniejącej sieci monitoringu miejskiego będącej własnością Inwestora, Gminy Kędzierzyn-Koźle. Projektowaną linię kablową należy  zasilić z istniejącego punktu kamerowego zlokalizownego jak na rys. nr E.01. Z istniejącego punktu kamerowego poprowadzić zgodnie z PZT kabel typu YKY 3x4mm2 do projektowanego punktu kamerowego. Łączna długość projektowanego kabla wynosi L= 39/45 mb.   W istniejącym słupie punktu kamerowego należy zabudować zabezpieczenie wzdłużne dla nowego odcinka sieci typu IZK 4-01 z wkładką bezpiecznikową DO1 6A. Linię kablową prowadzić we wspólnym wykopie z linią kablową oświetlenia ulicznego w poboczu, chodniku w wykopie otwartym umocnionym bez naruszenia struktury jezdni, w odległości min. 0,75 m od krawędzi chodnika w rurze ochronnej QRK flex 50. Skrzyżowanie projektowanej linii kablowej chodnikiem należ wykonać przeciskiem i rururze ochronnej QRG 75. Przed rozpoczęciem robót należy metodą poprzecznych przekopów kontrolnych ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia terenu. Prace w pobliżu urządzeń należy wykonać pod nadzorem użytkowników branżowych.

### 2.5.5 Budowa latarń oświetleniowych

Projektuje się latarnie oświetleniową typu SAL-4/B-60 w kolorze oliwkowym C-33 o wysokości 4 m, które należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-50. Bezpośrednio na słupie zamontować oprawę oświetleniową ze źródłami światła LED typu ELBA LED 33W w kolorze oliwkowym C-33. Oprawa przeznaczone są do montażu na słupie o średnicy zakończenia 60mm. Korpus oprawy wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, daszek ukształkowana blacha aluminiowa, klosz mrożony cylindryczny PMMA. Oprawa posada stopień ochrony IP65. Moc całkowita oprawy wynosi 36 W, strumień świetlny oprawy 5850lm, temperatura barwy światła 4000K. Oprawa przystosowana jest do pracy w temperaturach od -40 oC do +40 oC. Wyposażona jest w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, które obniża energię przepięcia do poziomu bezpiecznego dla elektroniki zastosowanej w oprawie. Oprawa wyposażona jest w interfejs DALI (opcjonalnie obsługa analogowa sygnału 1-10V), który umożliwia podłączenie oprawy do autonomicznych sterowników lub całych systemów sterowania oświetleniem. Słup oświetleniowy należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach betonowych w miejscu pokazanych na PZT. Po ustawieniu fundamentu, grunt wokół należy zagęścić warstwowo. Słupy oraz wysięgniki powinny być zabezpieczone przed skutkami wpływów atmosferycznych poprzez anodowanie połączone z barwieniem interferencyjnym. By zapewnić bezpieczne stosowanie słupów w warunkach umiarkowanych i ciężkich, grubość powłoki ochronnej nie powinna być mniejsza niż 20 µm. Podstawę słupa do wysokości 350 mm należy zabezpieczyć, przed działaniem związków soli, amoniaku oraz uszkodzeniami mechanicznymi, powłoką elastomeru poliuretanowego. Grubość powłoki ochronnej powinna wynosić od 0,7 do 1,0 mm, powierzchnię elastomeru należy pomalować farbą odporną na promieniowanie UV w kolorze zbliżonym do koloru słupa. Wewnątrz słupa zainstalować złącza kablowe IZK. Połączenia elektryczne wewnątrz słupa wykonać przewodem 450/750V YDY 4x1,5mm2. Oprawę zabezpieczyć bezpiecznikiem D01 4A. Na słupie należy wykonać trwałe oznaczenia numeracji słupowej zgodnie z obowiązującymi standardami w Gminie Kędzierzyn-Koźle. Projektowany słup należy opisać nr 2/10.1. Poniżej przedstawiono przykład wykonania numeracji.

### 2.5.8 Uziemienia

Dla projektowanego słupa, należy wykonać układ uziomowy, poziomy (taśmowy) wykonany z bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn 25x4mm układanej na głębokości 0,8m. Projektowane uziemienie należy połączyć z istniejącym przy słupie 2/10. Do bednarki podłączyć zacisk PE słupa. Połączenie bednarki z zaciskiem uziemiającym słupa wykonać jako połączenie elastyczne linką żółto-zieloną LgY 16mm2. Łączenie pomiędzy bednarkami oraz bednarki z prętem należy wykonać przez skręcenie. Połączenia zabezpieczyć przed korozją. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć wartości 30 Ω.

## 2.7 Ochrona od porażeń

Ochrona od porażeń będzie składała się z ochrony podstawowej i dodatkowej. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) zrealizowana będzie przez  zastosowanie izolowania części czynnych. Ochrona dodatkowa (przed dotykiem pośrednim) zrealizowana będzie poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. Realizowane jest ono przez zastosowanie  bezpieczników i wyłączników nadmiarowo prądowych. Ochronie przeciwporażeniowej podlegają konstrukcje słupów, skrzynki na osprzęt elektryczny, metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych, które wskutek uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem.

# 4. Zestawienie materiałów

| LP. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| I | Linie kablowe | Jedn. | Ilość |
| 1 | Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV | mb | 23 |
| 3 | Kabel YKY 3x4mm2 0,6/1kV | mb | 45 |
| 4 | Folia kablowa niebieska | mb | 46 |
| 5 | Rura osłonowa QRG 75 | mb | 6 |
| 6 | Rura karbowana QRK flex 40 | mb | 33 |
| 7 | Rura karbowana QRK flex 75 | mb | 19 |
| 9 | Dławnica czopowa EK186/75 | szt. | 4 |
| 10 | Bednarka FeZn 25x4 | mb | 19 |
| II | Latarnie oświetleniowe |
| 11 | Słup aluminiowy anodowany na kolor C-33 oliwkowy SAL-4/B-60 | szt. | 1 |
| 13 | Fundament prefabrykowany B-50 | szt. | 1 |
| 14 | Elementy złączne szare do B-50 | kpl. | 1 |
| 15 | Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 | szt. | 2 |
| 16 | Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 | szt. | 2 |
| 17 | Złącze zerowe ZK-4-03 | szt. | 2 |
| 18 | Wkładka topikowa D01 4A | szt. | 1 |
|  | Wkładka topikowa D01 6A | szt. | 1 |
| 19 | Przewód YDYżo 4x1,5 450/750V | mb | 6 |
| 24 | Przewód żółto/zielony LGY 16mm2 | m | 1 |
| 25 | Końcówka kablowa KOR 16/8 | szt | 2 |
| III | Oprawy oświetleniowe |
| 26 | Oprawa ELBA LED 33W 4000K kolor oliwkowy C-35 | szt. | 1 |

UWAGA: Wszystkie nazwy własne zastosowane w projekcie mają za zadanie doprecyzować przyjęte rozwiązania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że będą one posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak materiały wskazane w projekcie. Wykonawca stosując materiały równoważne zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagań jakościowych oraz uzyskanie zgody Inwestora.