Załącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA 	WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

MODERNIZACJA OGRODZENIA TERENU  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA       NR 9 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU.

Spis treści

- Wstęp

1.1.Przedmiot i zakres stosowania

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST.

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.3.1.Przekazanie terenu budowy.

1.3.2.Dokumentacja projektowa.

1.3.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1.3.4.Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.

1.3.5.Ochrona przeciwpożarowa.

1.3.6.Ochrona własności.

1.3.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy , ochrona zdrowia.

1.3.8.Ochrona i utrzymanie robót.

1.4.Zakres robót budowlanych.

- Materiały i urządzenia.

2.1.Rodzaje materiałów.

2.2.Wymagania.

2.3.Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom.

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów.

3.Sprzęt.

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

4.Transport.

5.Wykonanie robót.

5.1.Wymagania ogólne.

5.2.Kolejność robót.

5.3.Technologia prowadzenia robót.

6.Kontrola jakości.

7.Przedmiar i obmiar robót.

8.Odbiór robót.

9.Podstawa płatności.

10.Przepisy związane.

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(ST)

dla zadania: MODERNIZACJA OGRODZENIA TERENU  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  NR 9 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, położonego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Harcerskiej 16, w skład którego wchodzą:

- Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z podmurówką.

- Montaż nowego ogrodzenia z elementów prefabrykowanych.

- Montaż bramy wjazdowej przesuwnej wraz z napędem oraz elementami automatyki.

- Montaż 4 kpl. furtek

- Montaż nowej podmurówki z żelbetowych elementów prefabrykowanych.

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej napęd i elementy automatyki bramy przesuwnej.

- WSTĘP

  - Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

robotami budowlanymi, wymianą instalacji sanitarnych, wymianą urządzeń sanitarnych oraz wymianą  wybranych elementów instalacji elektrycznej.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót

będących jej przedmiotem.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą warunków

przystąpienia i prowadzenia robót związanych z remontem w/w pomieszczeń tj. zgłoszenia rozpoczęcia robót, przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie terenu, roboty właściwe, zabezpieczenie materiału z rozbiórki, jego składowanie i transport, odbiór końcowy.

Zakres robót obejmuje:

- Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z podmurówką;

- Wykonanie fundamentów punktowych i osadzenie w nich słupków ogrodzenia;

- Montaż paneli ogrodzenia;

- Montaż podmurówki prefabrykowanej,

- Montaż 4 kpl. furtek,

- Wykonanie fundamentu do montażu bramy przesuwnej,

- Montaż bramy przesuwnej,

- Montaż napędu i elementów automatyki,

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej napęd bramy i elementy automatyki wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi takimi jak kopanie rowów kablowych, rozebranie odcinka chodnika z kostki oraz późniejsze jego odtworzenie, kucie i zaprawianie bruzd w ścianach, montaż rozłącznika w rozdzielnicy

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich

zgodność z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie

Ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego i przepisów z nim związanych oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano – montażowych.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami

Niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w

Umowie w obecności inspektora nadzoru.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonawca przeprowadzi na własny koszt.

Zainstaluje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty

Zużycia wody i energii.

1.3.2. Dokumentacja projektowa:

Roboty związane z wymianą ogrodzenia zostały zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym. Projekt nie zawiera elementów instalacji elektrycznej, którą należy wykonać zgodnie z przepisami branżowymi przez uprawnionego elektryka.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót

W okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót..

Po przejęciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren

prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca wykona trwałe ogrodzenia strefy bezpieczeństwa wokół strefy robót,

ustawi znaki i tablice ostrzegawcze, wykona inne zabezpieczenia wynikające z warunków prowadzenia robót oraz będzie je obsługiwał w czasie trwania robót. We własnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót.

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu

prowadzenia robót obciążają Wykonawcę.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że

jest włączony w cenę umowną.

1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska , oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub

własności innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn,

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za

wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport,

składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym

zakresie przepisów.

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót.

1.3.6. Ochrona własności :

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w

stanie określonym w umowie.

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca

dokona ich naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia

poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

1.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.3.8. Ochrona i utrzymanie robót:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego.

  - Zakres robót budowlanych wg CPV:

45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

45111300-1 – roboty rozbiórkowe

34928200-0 - ogrodzenia

45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń

45111220-6  wywiezienie gruzu

45310000-3  roboty w zakresie instalacji elektrycznej

- MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1. Rodzaje materiałów:

Do realizacji zadania przewiduje się użycie:

- materiałów do zabezpieczenia placu budowy : tablice i znaki ostrzegawcze, barierki,

- ogrodzenie panelowe 3D przetłaczane, grubość drutu 5mm, wysokość 173 cm, w kolorze zielonym RAL 6005,

- słupki systemowe do ogrodzenia o wymiarach 4x6x260 cm w kolorze zielonym RAL 6005,

- furtki systemowe wysokość 150cm szerokości 102 i 140 cm w kolorze RAL 1006,

- brama przesuwna wysokość 150 cm, szerokość 400cm, kolor RAL1006,

- podmurówka wysokości 25 cm wraz z łącznikami,

- beton B20,

- stal zbrojeniowa,

- napęd do bram przesuwnych,

- elementy automatyki takie jak: załącznik bramy sterowany zdalnie na pilota, wyłączniki krańcowe,

- kabel ziemny 5x2,5mm2

- rozłącznik nadprądowy,

.

2.2. Wymagania:

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać

wymaganiom, określonym w przepisach szczegółowych i posiadać:

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Polską Normą

- Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzony do zbioru  norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

- Aprobatę techniczną ITB dopuszczającą do powszechnego stosowania w budownictwie

2.3. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom:

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów:

Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich

pomieszczeniach, zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących

potrzeb, w razie potrzeby materiały składować w miejscu oddanym do dyspozycji Wykonawcy na czas prowadzenia robót. Transport należy prowadzić wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi.

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz

będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego

użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące

zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- TRANSPORT

Materiał z rozbiórki i innych prac towarzyszących należy przewozić transportem samochodowym. Dobór środków transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów z rozbiórki w miejscu przeznaczonym do tego celu.

Dobór odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki.

Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków.

Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg

publicznych w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Wymagania ogólne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w przepisach szczegółowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

  - Kolejność robót:

Kolejność robót określa się następująco:

Czynności przygotowawcze, zabezpieczenie terenu, oznakowanie

Roboty rozbiórkowe,

Montaż nowego ogrodzenia,

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki,

Ostateczne uporządkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi,

5.3. Technologia prowadzenia robót:

Rozbiórkę i wykonanie robót należy prowadzić przy użyciu

odpowiednich zabezpieczeń zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami bhp.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie

przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto

powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające

odpowiednie warunki pracy.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz utrzymywanie w pełnej

sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich

wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz instrukcjami szczegółowymi dla poszczególnych systemów budowlanych.

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z  wyliczeniem  ilości tych robót został przedstawiony w przedmiarze robót będącym Załącznikiem nr 2 do SIWZ, który można uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczeń, obmiary powykonawcze nie będą wykonywane.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości odzysku

materiałów wtórnych, wszelkie korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem Wykonawcy,

co powinno być przez niego uwzględnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, składowania i utylizacji odpadów powinny

być uwzględnione w cenie ofertowej.

- ODBIÓR ROBÓT

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik  pozytywny.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze sztuką budowlaną i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty

wskazane przez Zamawiającego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie

czynności, składające się na ich wykonanie, określone dla tej roboty w ST. Ceny

jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania oraz ewentualnych ubytków,

- transportu na teren budowy,

- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty odwiezienia, utylizacji i składowania odpadów,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

koszty zabezpieczeń niezbędne do realizacji zadania (daszki, znaki ostrzegawcze, ogrodzenie terenu robót, ogłoszenia o utrudnieniach w czasie prowadzonego remontu,

- podatki poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz.

2016 z późn. zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr

62/2001, poz. 627)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U.

Nr 26/2000, poz. 313; z późn. zmianami)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650)

- Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi

załącznik do dokumentów przetargowych.

Opracował: Dariusz Kalmuk

Kędzierzyn – Koźle dn. 29.06.2022 r.